Прижимной гриль – новый вид грилей. У данного оборудования корпус из нержавеющей стали, возможны регулировка температуры и поддержка как верхней, так и нижней поверхностей. По сравнению с традиционной сковородой, данный гриль характеризуется быстрым нагревом, простотой в эксплуатации. Расстояние между верхней и нижней поверхностью регулируется в зависимости от толщины продукта.

А. Характеристики:

| Модель | HEG-G1 | HEG-G2 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение | 230 В | 230 В |
| Мощность | 1.8 кВт | 3,5 кВт |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц |
| Регулировка температуры | +50…+300 С | +50…+300 С |
| Размер | 290х305х210 мм | 570х305х210 мм |

В. Примечание:

1. Перед эксплуатацией необходимо проверить состояние оборудование.

2. Мясо нужно класть горизонтально для предотвращения вытекания масла.

3. В зависимости от толщины продукта, вы можете устанавливать расстояние между верхней и нижней поверхностью, повернув регулятор на верхней жарочной поверхности.

С. Транспортировка и хранение:

Во время транспортировки избегайте сильной тряски оборудования. Упакованное оборудование не должно долго храниться на открытом воздухе. Оборудование необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении, при неагрессивном хранении. При необходимости хранения на открытом воздухе, обеспечьте оборудованию водонепроницаемую упаковку. Не ставьте оборудование вверх дном.

D. Эксплуатация:

1. Вставьте вилку в розетку, включите оборудование на передней панели, загорится красная лампочка.

2. Поверните ручку термостата по часовой стрелке и установите нужную температуру, загорится зеленая лампочка, верхняя и нижняя поверхности начнут нагреваться.

3. Когда температура на поверхностях достигнет заданной, термостат выключится автоматически, поверхности перестанут нагреваться и погаснет зеленая лампочка. Когда температура упадёт ниже заданной, включится электрическая схема, поверхности снова начнут нагреваться, зеленая лампочка снова загорится. Таким образом, поверхности всегда будут нагреты до заданной температуры.

4. Двигая ручку верхней поверхности, вы можете регулировать относительное положение верхней и нижней поверхности.

Е. Электрическая схема:

F. Указания по техники безопасности:

1. Напряжение в сети должно соответствовать заданному напряжению оборудования.

2. Гриль должен быть установлен на плоскую и устойчивую поверхность рядом с хорошей вытяжкой.

3. Необходимо установить выключатель питания, предохранитель и выключатель.

4. Не размещайте другие вещества рядом с выключателем.

5. Перед эксплуатацией проверьте преобразование.