ИНСТРУКЦИЯ

Характеристики:

Объем: 10 л.

Напряжение: 220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц.

Мощность: 400-475 Вт.

Вес: 4,8 кг.

Размер: высота 39 см, диаметр 34,5 см.

Эксплуатация и техническое обслуживание:

- Вставьте вилку в розетку с требуемым напряжением.

- Используйте только с водой. Добавьте 0,6 литров воды между прокладкой из нержавеющей стали и внутренним алюминиевым контейнером. Не допускайте переполнения водой и прокладка из нержавеющей стали ни в  коем случае не должна всплывать, даже когда пустая. Немедленно удалите лишнюю воду.

- Регулятор температуры должен быть между 1 и 8 и всегда ставьте на самый низкий уровень для поддержания нужной температуры сервировки. Высокая температура е6ржится при установке от 8 до 12.

- Во время включения устройства будет гореть неоновый свет. Установите круговую шкалу на 0 для выключения. Вытащите вилку из розетки.

- Всегда присоединяйте съемную откидную крышку и закрывайте её, когда не происходит сервировка.

- Никогда не передвигайте включенное оборудование или когда оно наполнено горячей едой.

- Пролитую еду необходимо немедленно убрать со всех внешних поверхностей. Пароварку и крышку можно мыть в посудомоечной машине. Окрашенная внешняя часть и верхнее кольцо необходимо очищать влажной мыльной тряпочкой.

- Убедитесь, что устройство выключено из розетки, когда не работает, при наполнении и при очистке.

- Котел нельзя мыть под струей воды.